MEMS Inteligentné senzory a aktuátory
Ing. Richard Balogh
Riadkový CCD snímač
marec 2016

---
Úprava harmonogramu

---
TAOS TSL 1401 CL

---
TAOS TSL 1401 CL
- 1 x 128 pixels
- 0 - 5 V output for each pixel
- 1 pixel / 1 clock pulse

---
TAOS TSL 1401 CL

---
Úlohy
 Vypočítajte zosilnenie zosilňovača signálu kamery podľa schémy.
 Určte ohniskovú vzdialenosť objektívu.
 Určte vzdialenosť kamery od 3 cm pásiku, aby sa premietol na celý čip.
 Pomocou osciloskopu a čierneho pásiku zaostrite kameru
 Zistite vplyv osvetlenia zadnej steny čipu na kvalitu obrazu
 Pripojte kameru k PC a pomocou demonštračného programu
       zosnímajte jednoduchý čiarový kód
 Pozrite si zároveň aj signál na osciloskope (uložte na USB klúč)
 Zistite vplyv zmeny expozičnej doby na kvalitu snímky
 Zosnímajte predložený čiarový kód.
 Záznam z každej úlohy vypracujte vo forme technickej správy.

---
Vypočítajte zosilnenie zosilňovača signálu kamery podľa schémy.

---
Operačný zosilňovač
operational amplifier, Op-Amp
Ideálny zosilňovač:
1) A = ∞
2) Rvst = ∞
3) Rvýst = 0
4) fmax = ∞
5) uout = 0 ak udiff = 0
6) umax = ∞

---
Operačné zosilňovače
Základné druhy
Technológia
  ● monolitické
  ● hybridné
Prevedenie
  ● kovové diskové púzdro TO ( 8 vývodov)
  ● plastové radové púzdro DIL
  ● plastové púzdro SMD

---
Operačné zosilňovače
Neinvertujúci zosilňovač
β – činiteľ spätnej väzby
u_v = left ( {R_f} over {R_N} + 1 right ) cdot u_s

---
Úlohy
 Vypočítajte zosilnenie zosilňovača signálu kamery podľa schémy.
 Určte ohniskovú vzdialenosť objektívu.
 Určte vzdialenosť kamery od 3 cm pásiku, aby sa premietol na celý čip.
 Pomocou osciloskopu a čierneho pásiku zaostrite kameru
 Zistite vplyv osvetlenia zadnej steny čipu na kvalitu obrazu
 Pripojte kameru k PC a pomocou demonštračného programu
       zosnímajte jednoduchý čiarový kód
 Pozrite si zároveň aj signál na osciloskope (uložte na USB klúč)
 Zistite vplyv zmeny expozičnej doby na kvalitu snímky
 Zosnímajte predložený čiarový kód.
 Záznam z každej úlohy vypracujte vo forme technickej správy.

---
Optické prvky: šošovky
zobrazovanie
Predmet je nekonečne vzdialený a jeho obraz je nekonečne malý
Predmet je vzdialený viac ako 2x ohnisková vzdialenosť šošovky (u>2f). Obraz je:
– skutočný v>0
– zmenšený |z|<1
– prevrátený z<0
Predmet je vzdialený presne 2x ohnisková vzdialenosť šošovky (u=2f). Obraz je:
– skutočný v>0
– rovnaký |z|=1
– prevrátený z<0

---
Úlohy
 Vypočítajte zosilnenie zosilňovača signálu kamery podľa schémy.
 Určte ohniskovú vzdialenosť objektívu.
 Určte vzdialenosť kamery od 3 cm pásiku, aby sa premietol na celý čip.
 Pomocou osciloskopu a čierneho pásiku zaostrite kameru
 Zistite vplyv osvetlenia zadnej steny čipu na kvalitu obrazu
 Pripojte kameru k PC a pomocou demonštračného programu
       zosnímajte jednoduchý čiarový kód
 Pozrite si zároveň aj signál na osciloskope (uložte na USB klúč)
 Zistite vplyv zmeny expozičnej doby na kvalitu snímky
 Zosnímajte predložený čiarový kód.
 Záznam z každej úlohy vypracujte vo forme technickej správy.

---
Zobrazovacia rovnica
lens equation
    Zobrazovacia rovnica:
  Ohnisková vzdialenosť:
    Z – priečne zväčšenie šošovky
    A – výška predmetu v (m)
    A' – výška obrazu v (m)
    u – vzdialenosť predmetu od stredu šošovky v (m)
    v – vzdialenosť obrazu od stredu šošovky v (m)
    f – ohnisková vzdialenosť šošovky v (m)
    Prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti je optická mohutnosť (φ)
Z = {A'} over {A} = - {v} over {u} = {v-f} over {f} = - {f} over {u-f}
{1} over {f} = {1} over {u} + {1} over {v}
f = {v.u} over {v+u}

---
Úlohy
 Vypočítajte zosilnenie zosilňovača signálu kamery podľa schémy.
 Určte ohniskovú vzdialenosť objektívu.
 Určte vzdialenosť kamery od 3 cm pásiku, aby sa premietol na celý čip.
 Pomocou osciloskopu a čierneho pásiku zaostrite kameru
 Zistite vplyv osvetlenia zadnej steny čipu na kvalitu obrazu
 Pripojte kameru k PC a pomocou demonštračného programu
       zosnímajte jednoduchý čiarový kód
 Pozrite si zároveň aj signál na osciloskope (uložte na USB klúč)
 Zistite vplyv zmeny expozičnej doby na kvalitu snímky
 Zosnímajte predložený čiarový kód.
 Záznam z každej úlohy vypracujte vo forme technickej správy.